## Slide 1: Dossier de Conception
Par : Amazigh Abibsi, Raphael Bouchard, Charles Carignan, Édouard Denommée, Jeffrey Fisher, Marc-Antoine Houde et Sébastien Courtois

## Slide 2: Justification du besoin, contexte du projet et du marché

## Slide 3: Cahier de charges fonctionnelles
N˚ d’ordre | Désignation | Critère | Niveau | Flexibilité | Classe
Fpr1 | Interface utilisateur donnant accès aux données lues et permettant le contrôle du chauffage | Affichage lisible et complet | Affichage sur l’écran, contrôle avec souris | - | F0
Fpr2 | Communication sans-fil | Envoie de commandes et réception de réponses | 1km de distance | ± 50m | F0
Fpr3 | Autonomie sur batterie assurée par un panneau solaire | Permet le fonctionnement de l’appareil pour une certaine durée | 96h d’autonomie | ± 12h | F1
Fsec1 | Contrôle de la température de la ruche | Contrôlable par l’interface | Chauffage jusqu’à 30˚C | ± 1˚C | F1
Fsec2 | Lecture de la température interne de la ruche | Affichage de la température sur l’interface | Température entre -40˚C et 40˚C | ± 1˚C | F1
Fsec3 | Lecture du poids de la ruche | Affichage du poids sur l’interface | Poids jusqu’à 45kg | ± 1kg | F2

## Slide 4: Cahier de charges fonctionnelles
N˚ d’ordre | Désignation | Critère | Niveau | Flexibilité | Classe
Fsec4 | Positionnement de la ruche par GPS | Affichage de la position sur l’interface | Positionnement en mètres | ± 5m | F2
Fsec5 | Lecture de l’humidité relative | Affichage de l’humidité sur l’interface | Humidité relative de 0% à 100% | ± 5% | F2
Fsec6 | Lecture de la vitesse du vent | Affichage de la vitesse du vent sur l’interface | Vitesse jusqu’à 45m/s | ± 5m/s | F1
Fsec7 | Détection de mouvement à proximité de la ruche | Affichage des mouvements détectés sur l’interface | Mouvements détectés | - | F2
Fsec8 | Détection de sons à proximité de la ruche | Affichage des sons détectés sur l’interface | Sons détectés | - | F2
Fsec9 | Analyse de certains composés volatiles, tel que la fumée | Affichage de la qualité d’air sur l’interface | Qualité de l’air en % de composés | ± 1% | F1

## Slide 5: Architecture globale

## Slide 6: Architecture globale

## Slide 7: Architecture globale
Communication sans-fil entre le système central et la ruche
Capteurs permettant de connaître l’état de la ruche
Système central qui analyse l’information des capteurs et envoie une commande si nécessaire

## Slide 8: Architecture globale
Capteur | Caractéristiques
Température (série S5855A_E) | -Couvre les températures du Québec -Consomme peu pour opération -Sortie PWM
Force (série FC22) | -Couvre le poids d’une ruche -Fonctionne dans les temperatures du Québec -Sortie analogique avec pont de wheatstone (4 ports nécessaires)
Position (RB-Fee-67) | -Communique via UART -Alimentation entre 2,75 et 3,6V

## Slide 9: Architecture globale
Ruche alimentée par une batterie, donc gestion de l’énergie importante
Batterie à 3,6V et 3000 mAh
Puissance requise d’opération:
Temp + L.Cell + GPS + Micro. = Total
0,2mW + 12mW + 12mW + 68,4mW = 92,6mW ≈ 100mW
Donc avec une seule batterie, le microcontrôleur peut rester actif à pleine capacité pendant environ 115 heures.

## Slide 10: Requis au niveau RF
MAPAQ: Minimum 15 mètres de distance avec les routes publiques
Statistique Canada 2006: Taille moyenne fermes canadiennes : 728 acres, soit environ 3 km2
Agriculture Québec: Distance entre les ruchers 3 à 4 kilomètres

## Slide 11: Requis au niveau RF
Demande de données température/poids: À chaque minute
Demande de données GPS: Une fois par jour
Demandes manuelles de tous les capteurs
Bande de fréquence utilisée: 2,4GHz

## Slide 12: Requis au niveau RF
Criticité des données
Température: Moyenne
Poids: Faible
Données GPS: Moyenne

## Slide 13: Prototype/preuve de concept de S6
Capteurs et actuateur de la ruche
  Température
  Poids
  Position
  Actuateur de démonstration

## Slide 14: Prototype/preuve de concept de S6
Sytèmes implémentés dans le prototype:
Chaîne RF
  Filtres, amplificateurs,mélangeurs, PLL
  Antenne (fixe et libre)
Interface utilisateur

## Slide 15: Prototype/preuve de concept de S6
Limitations du prototype
Source d’alimentation
Tests sur insects vivants
Indicateurs chimiques
Réseautage de ruche à ruche
Interface avancée et gestion de ruches à grande échelle

## Slide 16: Outils de gestion
Principaux outils
Jira
  Gestion des resources
  Gestion du temps (Agile)
  Gestion des risques
  Traçabilité du travail accompli

## Slide 17: Outils de gestion
Principaux outils
Git
  Gestion des documents
  Traçabilité des versions

## Slide 18: Outils de gestion
Principaux outils
Slack
  Communication d’équipe
  Organisation des reunions