## Slide 1: Présentation Finale – P3
Par :
Amazigh Abibsi, Raphael Bouchard, Charles Carignan, Édouard Denommée, Jeffrey Fisher, Marc-Antoine Houde et Sébastien Courtois

## Slide 2: Architecture Globale

## Slide 3: Architecture Globale - Enjeux
Ordinateur:
  Coordination des demandes
  Gestion de l’historique des données
Serveur:
  Assurer le transfert de l’information vers les ruches (UART vers sans-fil)
  Coordination des communications vers plusieurs ruches
Ruche:
  Assurer réponse à jour des capteurs et actionneurs
  Confirmer l’éxécution des commandes

## Slide 4: Antennes – 3D
Trouver documentation confirmant le design
Avoir une directivité (Ruche vers Serveur)
Coefficient de réflexion dans la bande ISM:
de -13,84dB à – 19,77dB

## Slide 5: Antennes - Planaires
Temps d’adaptation avec ADS
Deux modèles différents par précaution
Coefficient de réflexion dans la bande ISM:
de -3,19dB à – 8,54dB
Coefficient de réflexion dans la bande ISM:
de -21,69dB à -24,92dB

## Slide 6: Antennes - APPs
APP 2:
  Calculs des dimensions d’une antenne planaire
  Utilisation d’ADS
APP 3:
  Lignes de transmission
  Adaptation d’impédance

## Slide 7: Chaîne RF
Défis
  Apprentissage des composantes (APP2)
  Choix des composantes (APP3)
  Choix du design d’implémentation (APP3)
  Validation du système (APP3)
Solutions
  Essais en laboratoire
  Caractérisation physique des composantes
  Chaîne de type hétérodyne double-conversion

## Slide 8: Chaîne RF
Chaîne implémentée
  Utilisation de deux étages de multiplexage
  Compromis avec deux amplis
  Choix des fréquences porteuses

## Slide 9: Chaîne RF
Résultat final de la chaîne
  Fréquence principale utile : 2,425 GHz
  Fréquence porteuse atténuée d’au moins 6 dB
  Atténuation des autres fréquences d’au moins 20 dB

## Slide 10: Modem Numérique
Mauvais signal souvent causé par des délais
Utilisation de la librairie DSP Builder Standard Blockset uniquement
Difficultés rencontrées:

## Slide 11: Modem Numérique
250kHz est la fréquence de transmission des bits
250kHz ÷ 4-bits = 62,5kHz soit un pulse par symbole 100MHz ÷ 62,5kHz = 1600 donc modulo de 1600
62,5kHz x 32-bits = 2MHz soit un pulse par 32-chips Modulo 50
2MHz ÷ 2 rails = 1MHz par rail, chips divisé en 2 rails Modulo 100
Calculs des horloges:

## Slide 12: Modem Numérique
Calculs des sinus:

## Slide 13: Modem Numérique
1MHz ÷ 2 = 500kHz, car un demi-sinus vaut maintenant 1-bit
de = 10,7MHz et = 100MHz = 0,782390810576588 = 0,224270760949381 = 1,564781621153176
de = 500kHz et = 100MHz = 0,999506560365732 = 0,998026728428272 = 1,999013120731463
de = 10,7MHz et = 100MHz = 0.622787780488113 = 0.974526872786577 = 1.564781621153176
de = 500kHz et = 100MHz = 0.031410759078128 = 0.062790519529314 = 1.999013120731463
Calculs des sinus:

## Slide 14: Modem Numérique
Calculs des sinus:

## Slide 15: Modem Numérique
Forme du transmetteur O-QPSK vu dans l’APP 5
Fréquence des demi-sinus 1MHz ÷ 2 = 500kHz
Ajout d’un délais de sur le rail Q
Liens entre les APP et la solution:

## Slide 16
Modem Numérique
Transformation de la trame:

## Slide 17: Modem Numérique
Registre à décalage
Multiplication des bits par leur valeur respectives
Somme de ces résultats donnant une valeur de symbole
Transformation de la trame:

## Slide 18: Modem Numérique
Transformation de la trame: Bit to symbol

## Slide 19: Modem Numérique
Transformation de la trame: Symbol to chip
Choix du chip via un multiplexeur et un symbole

## Slide 20: Modem Numérique
Transformation de la trame: Chip to I/Q
Séparation des bits sur la rail I et la rail Q
= 50 délais

## Slide 21: Modem Numérique
Modulation O-QPSK rail I:

## Slide 22: Modem Numérique
Modulation O-QPSK rail Q:

## Slide 23: Modem Numérique
Modulation O-QPSK:
I formé
Q formé
I modulé
Q module
I + Q

## Slide 24: Protocole - Défis
Distinction des signaux pour chaque ruche
Reconnaissance des différentes commandes
Vérification de l’état des ruches

## Slide 25: Protocole - Solutions
Ajout d’un numéro d’identification pour chaque ruche. Chaque communication entre le serveur et une ruche contient le numéro pour différencier
Assignation d’un caractère pour chaque commande
Rétroaction des ruches lorsqu’une commande est envoyé

## Slide 26: Protocole - Implémentation
Communication Ordinateur -> Serveur –> Ruche:
Communication Ruche -> Serveur -> Ordinateur:

## Slide 27: Protocole - APP
APP 6:
  Ajout d’une entête et d’une queue aux paquets transmis
Toutefois, le protocole a été implémenté avant de faire l’APP 6, donc certaines fonctionnalités auraient été différentes dont:
  Une meilleure implementation de la gestion d’erreur