## Slide 1: Dossier de Conception
Par : Amazigh Abibsi, Raphael Bouchard, Charles Carignan, Édouard Dénommée, Jeffrey Fisher, Marc-Antoine Houde et Sébastien Courtois

## Slide 2: Justification du besoin, contexte du projet et du marché

## Slide 3: Cahier de charges fonctionnelles

## Slide 4: Architecture globale

## Slide 5: Architecture globale

## Slide 6: Architecture globale
Communication sans-fil entre le système central et la ruche
Capteurs permettent de connaître l’état de la ruche
Système central analyse l’information des capteurs et envoie une commande si nécessaire

## Slide 7: Architecture globale
Capteur | Caractéristiques
Température (série S5855A_E) | -Couvre les températures du Québec -Consomme peu pour opération -Sortie PWM
Force (série FC22) | -Couvre le poids d’une ruche -Fonctionne dans les temperatures du Québec -Sortie analogique avec pont de wheatstone (4 ports nécessaires)
Position (RB-Fee-67) | -Communique via UART -Alimentation entre 2.75 et 3.6V

## Slide 8: Architecture globale
Ruche alimentée par une batterie, donc gestion de l’énergie importante
Batterie à 3.6V et 3000 mAh
Puissance requise d’opération:
Temp + L.Cell + GPS + Micro. = Total
0.2mW + 12mW + 12mW + 68.4mW = 92.6mW ≈ 100mW
Donc avec une seule batterie, le microcontrôleur peut rester actif à pleine capacité pendant environ 115 heures.

## Slide 9: Requis au niveau RF

## Slide 10: Prototype/prevue de concept de S6
Capteurs et actuateur de la ruche
  Température
  Chauffage
  Poids
  Mouvement / proximité

## Slide 11: Prototype/prevue de concept de S6
Sytèmes implémentés dans le prototype:
Chaîne RF
  Filtres, amplificateurs,mélangeurs, PLL
  Antenne (fixe et libre)
Interface utilisateur

## Slide 12: Prototype/prevue de concept de S6
Limitations du prototype
Source d’alimentation
Tests sur insects vivants
Indicateurs chimiques
Réseautage de ruche à ruche
Interface avancée et gestion de ruches à grande échelle

## Slide 13: Outils de gestion